Specyfikacja Techniczna na wózek akumulatorowy - załącznik 3a/5	ZP/07/US/2018 DAT

	Silnik		elektryczny, prądu stałego (DC) o mocy min. 3,3 KW
	Motor napędowy		48 V Sepex

	Moc (KM)		min. 3,3 KM przy 3050 obrotów/min. (ciągła)
			min. 11 KM przy 1800 obrotów/min.

ZASILANIE	Jednostka przekładniowa		12,3 : 1

	System elektryczny		48 - voltowy

	Baterie		4 x 12V; 102 min. przy 56 A

	Ładowarka		Automatyczna (kontrola komputera)

	Kontroler		250 A, półprzewodnikowy

	Sterowanie kierownicze		Listwowa, samoregulująca się

	Przednie zawieszenie		Mono-resory z podwójnymi
			amortyzatorami hydraulicznymi

STEROWANIE/ / ZAWIESZENIE	Tylne zawieszenie		Mono-resory z podwójnymi
			amortyzatorami hydraulicznymi

	Hamulce		Na tylne koła, mechaniczny bęben

	Hamulce postojowe		Nożne

	Rama/podwozie		Główna rama wykonana z odpornych na korozję stopów aluminiowych ( belka aluminiowa z poprzecznym kompozytem )

RAMA I PODWOZIE	Zabudowa przednia		PCV

	Zabudowa tylna
			PCV

	Wykończenie		Kolor na wysoki połysk z warstwą
			przeciwpleśniową

	Oświetlenie		Światła, przód, tył, stopu, klakson, kierunkowskazy

	Opony przednie		18 x 8,50 – 8 ;
			4-warstwowe, bieżnikowe

	Opony tylne		18 x 8,50 – 8 ;
			4-warstwowe, bieżnikowe

	Oprzyrządowanie		Wskaźnik naładowania baterii, kontrolka

			niskiego poziomu baterii

	Ilość miejsc siedzących		4

	Całkowita ładowność pojazdu		min 360 kg

	Długość całkowita		min 260 cm, max 270cm

	Szerokość całkowita		min. 120 cm, max 125 cm

	Wysokość całkowita		min. 174 cm max. 180

	Prześwit		min. 10 cm max. 13

WYMIARY	Waga pojazdu bez baterii		min. 333 kg, max. 340 kg.

	Zakres prędkości		min. 18 km/h, max 25 km/h,

DODATKOWE INFORMACJE	Pojazd	klasyczny z daszkiem w kolorze beżowym, przeznaczony do przewożenia 3 osób + kierowca
	Siedzenia	Możliwość zastosowania składanego tylnego rzędu siedzeń w celu uzyskania małej, płaskiej przestrzeni bagażowej
	Szyba	Przednia szyba akrylowa, składana
	Plandeka	Trzystronna
	Lusterko	Panelowe
	Gwarancja	2 lata (4 lata na baterie*)